КАБЕЛЬ-КАНАЛ

Цепной кабель-канал (система защиты кабеля) - необходимый элемент современных машин и механизмов, в которых используется подвижная проводка.

Кабель-канал обеспечивает равномерный изгиб жгута, а также защищает изгибающийся жгут от механических воздействий, которые ведут к перелому в местах изгиба и частым повреждениям незащищенного жгута.

Использование кабель-каналов возможно при серийной комплектации изделий и в таких областях, как ремонт и модернизация устаревшего оборудования.

Открытая конструкция кабель-канала дает возможность наблюдать за состоянием провода и легко проводить его монтаж и демонтаж.

Возможны следующие варианты установки кабель-канала: горизонтальная, вертикальная и под наклоном.

Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Кол. промежуточных звеньев* | 12 |
| Внутренние размеры,мм | 50х20 70х20 |
| Угол поворота одного звена | ±65° |
| Вес, не более | 0,25 кг |
| Материал | гродномид ПА6-Л-СВ30 черный |

* - количество звеньев (длина кабель-канала) уточняется

при заказе

Габаритные размеры (12 звеньев)

# Text boxes

- фиксатор начальный

- фиксатор конечный

- звено промежуточное

- накладка

Вариант установки (рекомендуемый)

(80)

Варианты изгиба