Инфракрасные электрообогреватели

ЭИПС-1,5/220(3) торговой марки «Ратон»

Инфракрасные электрообогреватели ЭИПС-1,5/220(3) торговой марки «Ратон» служат для обогрева закрытых жилых и служебных помещений.

Работа обогревателей основана на принципе теплового (инфракрасного) излучения. Они нагревают не воздух, а всё, что находится в окружающем пространстве: предметы, поверхности, живые организмы, растения, жидкости, грунт и т. п. Обогревают помещение зонами и размещаются непосредственно в тех местах, где необходимо тепло. С их помощью легко обогреваются помещения любой высоты и площади.

Обогреватели относятся к инфракрасным обогревателям с видимым свечением. Практически не нуждаются в техническом обслуживании. Работают в продолжительном режиме под надзором.

Обогреватели не инерционны. Тепло, излучаемое ими, начинает ощущаться через несколько секунд после включения прибора.

По способу установки обогреватели относятся к обогревателям напольного исполнения со ступенчатым регулированием мощности.

При опрокидывании обогревателя срабатывает кнопка безопасности, встроенная в ножку обогревателя, и питание обогревателя отключается.

Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | 1 500 |
| Время нагрева, сек. | 30 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 15 |
| Габаритные размеры, мм (высота х глубина х ширина) | 260х135х540 |
| Масса, кг, не более | 1,6 |
| Регулирование мощности, кВт | ручное трехступенчатое: 0,5; 1,0; 1,5 |
| Тип защиты от поражения электрическим током по ГОСТ МЭК 60335-1 (основная изоляция и заземление) | I класс |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 2 |
| Средний срок службы (при условии проведения техобслуживания и замены комплектующих изделий в сервисных центрах), лет | 8 |

Основные преимущества инфракрасных обогревателей:

- не сушит воздух в помещении, не сжигает кислород;

- нагревает не воздух вокруг себя, а предметы, на которые направлены лучи;

- защищает помещения от бактерий и микроорганизмов;

- способен обогреть помещения со сквозняками и вентиляцией;

- работает намного эффективнее других видов обогревателей; эффект от внедрения инфракрасных обогревателей составляет 80-85 % (чем больше высота помещения, тем больше экономия потребления энергии).

Экономия+экология!